## Slide 1
1
Modélisation des Actions Mécaniques

## Slide 2
2
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Force
Force
Action d’un corps sur un autre qui peut modifier la vitesse, la trajectoire et même aller jusqu’à la déformation des corps impliqués.
Vecteur
Point d’application
Direction
Sens
Norme
A
O
Unité de mesure d’une force : newton (N)
 équivalent de 1 kg . m . s−2

## Slide 3
3
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Force
Il existe deux types de force :
A contact direct
Réaction de surface
Frottement (glissement / adhérence)
Pression (gaz / liquide)
Localisée
Répartie
Unités de pression :
Ancienne unité : bar = 1kg / cm²
Unité normalisée : Pa = 1N / m²
1 MPa = 1 N/mm² = 10^6 Pa
1 bar = 0,1 Mpa

## Slide 4
4
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Force
Il existe deux types de force :
A distance
Gravitationnelle
Magnétique
Nucléaire
Poids ou Masse ?
Le poids d’un solide est résultant de la force gravitationnelle.
Il est représenté par un vecteur force qui suit les caractéristiques suivantes :
Point d’application
Direction
Sens
Norme
Centre de gravité G du solide
Droite verticale passant par G
Vers le bas
P = m x g
P : poids en Newton
m : masse du solide en kg
g : accélération de la pesanteur (sur Terre, g = 9,81 m / s²)

## Slide 5
5
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Moment
Moment de F/A = - F . AH
Signe - car sens inverse trigo
Longueur
Valeur de la Force
Valeur algébrique
Sens Inverse Trigo
 Moment Négatif
Le moment d’une force mesure l’effet à causer une rotation aux solides sur lesquels elle agit.
Moment de par rapport au point B 
Intensité en Newton mètre (N.m)
Sens Trigo
 Moment Positif
y
x
+
Moment de F/A = + F . AH
Signe + car sens trigo
Distance orthogonale à
Valeur de la Force
Valeur algébrique
A
H
DEMO GEOGEBRA >>>

## Slide 6
6
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Moment
Théorème de Varignon :
Moment de F/A = Moment de FX/A + Moment de FY/A
AH . F = AH2 . FY – AH1 . FX
A
x
L
y
2L
B
C
3L
D
A
H
H1
H2
y
x
+
∑ moments () / A : ___________________
∑ moments () / B : ___________________
∑ moments () / C : ___________________
∑ moments () / D : ___________________

## Slide 7
7
Modélisation des Actions Mécaniques
Définition - Résultante
On appelle résultante d’un système de forces + + … la force telle que :
 est égale à la somme de toutes les forces extérieurs considérées
= + + …
 Le moment résultant de en un point quelconque i appelé () est égal à l’ensemble des moments induits par les forces extérieurs autour de ce même point i
() = () + () + … ()
B
C
1 m
2 m
(18kN)
D
2 m
1)
A
1 m
2 m
(6kN)
(12kN)
D
2 m
2)
C
A
1 m
2 m
(10kN)
(8kN)
38,66°
(12,8kN)
2 m
3)
C
1 m
2 m
(6kN)
(8kN)
(12kN)
(8kN)
2 m
(4kN.m)
4)
Quel est/sont le(s) système(s) équivalent(s) au cas 1) ?

## Slide 8
8
Modélisation des Actions Mécaniques
Application Résultante
α
β = 8,5°
β
Lorsqu’un avion évolue à vitesse constante en pleine ascension, il est soumis à 4 forces :
: Résistance de l’air (56,5 kN)
: Poids de l’avion (290 kN)
: Force de propulsion des réacteurs
: Force de sustentation (275,5 kN)
La somme des forces est telle que + + + =
 Déduire la force de poussée
2 m
1 m
G
O
Le réacteur d’avion a un poids = 3 000 daN et une poussée maximale = 7 000 daN appliqués au point G.
Pour évaluer l’action du réacteur sur l’aile, calculer le système équivalent au point O

## Slide 9
9
Modélisation des Actions Mécaniques
3ème loi de Newton
Principe de l’action réaction
« Toute action a une réaction d’intensité équivalente mais de sens opposé »
= -
1
2
= -
Si le solide 1 exerce en A une action sur le solide 2, réciproquement le solide 2 exerce une action en A sur le solide 1, égale et directement opposée à .
=

## Slide 10
10
Modélisation des Actions Mécaniques
1ère loi de Newton
« Un solide au repos reste au repos (et un objet en mouvement reste en mouvement avec la même vitesse et la même direction) sauf si une force vient rompre cette équilibre »
Un système matériel indéformable isolé est en équilibre si le torseur des actions mécaniques extérieures qui lui est appliquée est nul
Principe Fondamental de la Statique
x
y
P
Fi
Mi
Remarque : Le choix du point ‘P’ est guidé par des raisons de commodité.
Le principe fondamental s’applique de la même manière lorsqu’on isole un ensemble de solides. Les actions mutuelles entre les solides sont des efforts intérieurs et ne sont donc pas pris en compte.

## Slide 11
11
Modélisation des Actions Mécaniques
Principe Fondamental de la Statique dans le plan
En statique plane  3 équations indépendantes
S Projections des sur O = 0  = 0
S Moments des par rapport à un point P autour de + S Moments concentrés = 0
 + = 0
S Projections des sur O = 0  = 0
Dans un système plan (XY), on a :
  3 degrés de liberté possibles (DDL) : Tx, Ty et Rz
  3 composantes d’action possibles : Fx, Fy, Mz
Si un degré de liberté est bloqué alors une transmission d’effort est possible
  Si Tx est bloqué alors Fx peut être différent de 0
  Si Ty est bloqué alors Fy peut être différent de 0
  Si Rz est bloqué alors Mz peut être différent de 0

## Slide 12
12
Modélisation des Actions Mécaniques
Méthodologie
Nombres inconnus ≤ 3
Nombres inconnus > 3
Résolution
Isostaticité
Hyperstaticité
Appliquer le PFS
Introduction de nouvelles équations issues de la RdM
Isoler le solide
Problème Statique
Déterminer les actions aux liaisons

## Slide 13
13
Modélisation des Actions Mécaniques
Exemple
Le système suivant est une modélisation. On cherche à calculer les efforts au point A et B afin de dimensionner les pièces impliquées.
On considère le problème d’un point de vue statique (pas de déformations, système à l’équilibre). Le poids du nageur est de 80 kg et celui de la planche de 100 kg.
Liaison Pivot
Liaison Linéaire Rectiligne
Planche 1
Nageur 2
Socle 0
On connait les distances suivantes :
• AB = 2 000 mm • AG1 = 2 500 mm • AC = 5 000 mm